## Slide 2: 第一章 C++语言概述
主讲： 刘晓光
张海威 张 莹
殷爱茹 李雨森
宋春瑶 沈 玮
卢少平
高级语言C++程序设计

## Slide 3
计算机与程序设计语言
数制转换与数据存储
C++语言的基本概念
C++语言的词汇
C++程序的结构
数制转换与数据存储
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
□ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 4: 开放问题
进制是计数的规则
除了十进制以外我们日常生活中都有哪些进制？
算盘是什么进制？
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
■ 数的进制
□ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 5: 数的进制
八进制
十进制
二进制
十六进制
其它进制
数制转换
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
■ 数的进制
□ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 6: 十进制
  亚里士多德：十进制，因为绝大多数人生来就有10根手指
  对美洲印第安部落研究证实了这一点
  将近三分之一的人在使用十进制，另有大约三分之一的人在使用五进制或者五进制和十进制混合使用，剩下的不到三分之一的人在使用二进制，而那些使用三进制的人则不到百分之一。二十进制（以20为基数），出现在大约百分之十的部落中作者：不知了链接：https://www.jianshu.com/p/f87481c6ff11来源：简书著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
  5000年前埃及 3000年前甲骨文
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
■ 数的进制
□ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 7: 二十进制
  来自手+脚
  玛雅文化
  法语vingt是20的
  意思，quatre vingt是
  四个20，意思是80
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
■ 数的进制
□ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 8: 十二进制
  时间
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
■ 数的进制
□ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 9: 二进制数
每个二进制数位（bit）只有0和1
逢2进1
每个二进制数位的权，从右向左依次为：2n（n=0,1,2,3, …）
据说数学家莱布尼兹的受了八卦图的启发，才发明了二进制
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
■ 数的进制
□ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 10: 二进制数
二进制数的表示方法
  1011（2）
转换为十进制数的方法
  按“权”展开
    1011(2) = 1×23+0×22+1×21+1×20=8+0+2+1=11(10)
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
■ 数的进制
□ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 11: 八进制数
每个八进制数位只能是数字：0、1、2、…、7
逢8进1
每位的权（weight）从右往左依次为：8n（n = 0，1，2，3 … ）。
表示方法
  1011(8)
    1011（8） = 1×83 + 0×82 + 1×81 + 1×80 = 512 + 0 + 8 + 1 = 521（10）
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
■ 数的进制
□ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 12: 十六进制数
每个十六进制数位只能够出现：0、1、2、…、9、A、B、C、D、E、F。
逢16进1
每位的权（weight）从右往左依次为：16n（n = 0，1，2，3 … ）。
表示方法
  1011(16)
    1011（16） = 1×163 + 0×162 + 1×161 + 1×160 = 4096 + 0 + 16 + 1 = 4113（10）
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
■ 数的进制
□ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 13: 十六进制数
每个十六进制数位只能够出现：0、1、2、…、9、A、B、C、D、E、F。
逢16进1
每位的权（weight）从右往左依次为：16n（n = 0，1，2，3 … ）。
表示方法
  1011(16)
    1011（16） = 1×163 + 0×162 + 1×161 + 1×160 = 4096 + 0 + 16 + 1 = 4113（10）
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
■ 数的进制
□ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 14: 数制转换
10
转换二进制
转换八进制
转换十六进制
2
转换十进制
转换八进制
转换十六进制
8
转换二进制
转换十进制
转换十六进制
16
转换二进制
转换八进制
转换十进制
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 15: 数制转换
十进制转换为R进制
  除R取余，倒排余数
    19（10）=
140（10）= 8C（16）
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 16: 数制转换
二进制转换为十进制
  按“权”展开，累加求和
二进制转换为八进制
  从小数点位置，整数向左，小数向右，每三位二进制数为一组，不足三位补0
    1001（2）=>(001)(001)
  将每组三位二进制数转换为相应的八进制数并按顺序排列在一起
    101010111（2）=> (101)(010)(111) => 527（8）
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 17: 数制转换
二进制与八进制数对照表
二进制数 | 八进制数
000 | 0
001 | 1
010 | 2
011 | 3
100 | 4
101 | 5
110 | 6
111 | 7
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 18: 数制转换
二进制转换为十六进制
  从小数点位置，整数向左，小数向右，每四位二进制数为一组，不足四位补0
    10010(2) =>(0001)(0010)
  将每组四位二进制数转换为相应的十六进制数并按顺序排列在一起
    100111110010(2) =>(1001)(1111)(0010) =>9F2(16)
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 19: 数制转换
二进制与十六进制数对照表
二进制数 | 十六进制数 | 二进制数 | 十六进制数
0000 | 0 | 1000 | 8
0001 | 1 | 1001 | 9
0010 | 2 | 1010 | A
0011 | 3 | 1011 | B
0100 | 4 | 1100 | C
0101 | 5 | 1101 | D
0110 | 6 | 1110 | E
0111 | 7 | 1111 | F
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 20: 数制转换
八进制转换二进制
  一位化三位，按序连一起
    527(8)=> (101)(010)(111) => 101010111(2)
十六进制转换二进制
  一位化四位，按序连一起
    9F2(16) =>(1001)(1111)(0010) =>100111110010(2)
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 21: 数制转换
八进制转换十六进制
  先转换成十进制，再转换为十六进制
十六进制转换八进制
  先转换成十进制，再转换为八进制
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 22: 数制转换
十进制小数转换为二进制数
  整数部分换算
    除2取余，余数倒排
  小数部分换算
    乘2取整，小数部分继续乘2取整
    直到小数部分为0 或者达到指定的精度为止
  十进制小数转换为二进制多数情况下得到近似数
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 23: 数制转换
十进制小数转换为二进制数
  0.6875（10）= 0.1011（2）
    0.6875*2=1.3750取个位数1
    0.375 *2=0.75 取个位数0
    0.75 *2=1.5 取个位数1
    0.5 *2=1.0 取个位数1
  0.33（10）=0.0101……（2）
    0.33*2=0.66取个位数0
    0.66*2=1.32取个位数1
    0.32*2=0.64取个位数0
    0.64*2=1.28取个位数1，取小数部分0.28继续计算
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储
Notes: 乘到小数部分为0为止，但是大多数情况，小数部分不会为0，因此得到的通常是近似数

## Slide 24: 数制转换
十进制负数转换为二进制数
  与计算机中整数的存储格式有关
  原码
    一个整数，按照绝对值大小转换成的二进制数
  反码
    将二进制数按位取反，所得的新二进制数称为原二进制数的反码
  补码
    反码加1称为补码
  符号位
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 25: 数制转换
十进制负数转换为二进制数
  将十进制负数-22转换为二进制数
    将22转换为二进制数
      10110
    补足4个字节的二进制数位（根据系统中整数存储的位数
      00000000 00000000 00000000 00010110
    按位取反
      11111111 11111111 11111111 11101001
    加1
      11111111 11111111 11111111 11101001+1
      =11111111 11111111 11111111 11101010
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 26: 数制的选择
计算机内部采用二进制
    技术实现简单，计算机是由逻辑电路组成，逻辑电路通常只有两个状态，开关的接通与断开，这两种状态正好可以用“1”和“0”表示。
    简化运算规则：两个二进制数和、积运算组合各有三种，运算规则简单，有利于简化计算机内部结构，提高运算速度。
    适合逻辑运算：逻辑代数是逻辑运算的理论依据，二进制只有两个数码，正好与逻辑代数中的“真”和“假”相吻合。
    易于进行转换，二进制与十进制数易于转换。
    八进制和十六进制是计算机的辅助数进制，用于缩短二进制数的长度
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
■ 数制转换
□ 数据存储

## Slide 27: 使用二进制数
二进制数
指令系统
指令
指令
……
数据
数据
……
存储单元
存储单元
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
□ 数制转换
■ 数据存储

## Slide 28: 存储器单元
字节（Byte）
  8个二进制数位（bit）为一个字节
  1个字节可以表示的范围
    0（ 00000000）至255（11111111）
  字节是计算机中指令和数据的基本存储单元
    不同类型的指令使用不同的字节数
    不同类型的数据用不同的字节数存储
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
□ 数制转换
■ 数据存储

## Slide 29: 存储器单元
存储器单元
  按字节安排
存储地址
  顺序号，为每个存储器单元指定一个序号
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
□ 数制转换
■ 数据存储
Notes: 用C++中的数据类型举例，int型4个字节，float型4个字节，double型8个字节，char型1个字节

## Slide 30: 数据存储与表示
01001010
01001010
10110101
10110101
输入设备
存储器
（内存）
输出设备
运算器
控制器
10110101
  计算机中的数据是以二进制的形式存储在内存中：
    二进制数只有0和1
    逢二进一
    以字节为最小的存储单位，每个字节由8位二进制数构成
  不同类型的数据在内存中占有的存储空间（字节数）不同：
    整数：4个字节
    小数：8个字节
    字符：1个字节
  int a{4};
  float b(3.14);
  char c=‘#’;
计算机与程序设计语言 □
数制转换与数据存储 ■
C++语言的基本概念 □
C++语言的词汇 □
□ 数的进制
□ 数制转换
■ 数据存储
Notes: 在程序设计范畴，用变量来描述“数据”。仅仅用整数、浮点数（小数）和字符，描述现实世界中的数据是远远不够的。